2.000.01091-00	Pokyny pro použití	str. 1 z 2

mut(meccanica tovo S.p.A.

ul. Via Bivio S. Vitale, 36075 Montecchio Maggiore (VI), Itálie

Tel. ++39 (0) 444/491744	Fax ++39 (0) 444/490134

Ve shodě se základními náležitostmi následujících směrnic:

73/23/EHS o nízkém napětí

89/336/EHS o elektromagnetické kompatibilitě

 Plnící jednotka Blumut

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

SÉRIE

BLUMUT

| Nominální napětí | 230 Vac, 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Spotřeba elektrické energie | 45 VA |
| Výkon kotle | až 80 Kw |
| Maximální teplota | 110 °C |
| Maximální tlak | 0,6 Mpa (6 barů) |
| Teplota otevření | 63°C, 72°C, 78°C, 83°C, 87°C |
| Čerpadlo | RS15-6-3 |
| Přípojky | od 1” do 1”1/4 |

VÝMĚNA TERMOSTATU

-	Ujistěte se, že je čerpadlo vypnuté.

- 	Uzavřete trojcestný kuličkový ventil.

- 	Odšroubujte zátku v horní části čerpadla.

-	Odšroubujte zátku termostatického ventilu.

- 	Termostat je upevněn uvnitř pístu prostřednictvím O-kroužku.

- 	Mírným tlakem za pomoci kleští

vyjměte termostat z pístu.

- 	Vyměňte termostat.

-	Namontujte zpět zátku termostatického

ventilu.

-	Otevřete kuličkový trojcestný ventil.

-	Vyčkejte několik minut před spuštěním čerpadla tak, aby vzduch měl dostatek času vystoupat a uniknout ze zařízení.

- 	Zašroubujte zátku v horní části čerpadla.

- 	Zařízení je nyní připraveno k provozu.

Před jakoukoliv činností vypněte elektrické napájení.

2.000.01091_00.doc	14/07/2009

2.000.01091-00	Pokyny pro použití	str. 2 z 2

MONTÁŽ

Může být přetočeno pro pravostrannou montáž.

Teploměry přemístěte na druhou stranu.

PROVOZ

2.000.01091_00.doc	14/07/2009

# Text boxes

KULIČKOVÝ VENTIL

1“ 1/4

TEPLOMĚR

ZÁTKA TERMOSTATICKÉHO VENTILU

TERMOSTATICKÝ VENTIL

ČERPADLO

TERMOSTAT VYJMĚTE KLEŠTĚMI

KULIČKOVÝ VENTIL

1“ 1/4

KULIČKOVÝ VENTIL

1“ 1/4

VENTIL AUTOMATICKÉ CIRKULACE V PŘÍPADĚ POKLESU NAPĚTÍ

BEZPEČNOSTNÍ VENTIL

ODVZDUŠNĚNÍ A TLAKOMĚR

SERBATOIO

NÁDRŽ

EXPANZNÍ

NÁDRŽKA

KOTEL

Automatická cirkulace

Ukončení

Provoz

Spuštění